Технические характеристики контейнеров

3-тонный контейнер

| Грузоподъемность, тонн | 3 |
| --- | --- |
| Размеры контейнера внутренние, м (Длина*Ширина*Высота) | 1,93*1,22*2,13 |
| Размеры дверного проема, м (Ширина*Высота) | 1,22*2,09 |
| Объем контейнера внутренний, м3. | 5,16 |

5-тонный контейнер

| Грузоподъемность, тонн | 5 |
| --- | --- |
| Размеры контейнера внутренние, м (Длина*Ширина*Высота) | 2,51*1,95*2,12 |
| Размеры дверного проема, м (Ширина*Высота) | 1,95*2,10 |
| Объем контейнера внутренний, м3. | 10,4 |

20-тонный контейнер

| Грузоподъемность, тонн | 20 |
| --- | --- |
| Размеры контейнера внутренние, м (Длина*Ширина*Высота) | 5,86*2,33*2,19 |
| Размеры дверного проема, м (Ширина*Высота) | 2,28*2,13 |
| Объем контейнера внутренний, м3. | 30,6 |

24-тонный контейнер

| Грузоподъемность, тонн | 24 |
| --- | --- |
| Размеры контейнера внутренние, м (Длина*Ширина*Высота) | 5,86*2,33*2,35 |
| Размеры дверного проема, м (Ширина*Высота) | 2,28*2,26 |
| Объем контейнера внутренний, м3. | 32,7 |

20-футовый стандартный контейнер

| Грузоподъемность, тонн | 24 |
| --- | --- |
| Масса тары контейнера, тонн | 2,08 |
| Максимальная загрузка контейнера, тонн | 21,92 |
| Размеры контейнера внутренние, м (Длина*Ширина*Высота) | 5,93*2,33*2,38 |
| Размеры дверного проема, м (Ширина*Высота) | 2,33*2,29 |
| Объем контейнера внутренний, м3. | 33,9 |

20-футовый High Cube контейнер увеличенной вместимости

| Грузоподъемность, тонн | 30,48 |
| --- | --- |
| Масса тары контейнера, тонн | 2,15 |
| Максимальная загрузка контейнера, тонн | 28,33 |
| Размеры контейнера внутренние, м (Длина*Ширина*Высота) | 5,93*2,35*2,7 |
| Размеры дверного проема, м (Ширина*Высота) | 2,34*2,58 |
| Объем контейнера внутренний, м3. | 37 |

40-футовый стандартный контейнер

| Грузоподъемность, тонн | 30,48 |
| --- | --- |
| Масса тары контейнера, тонн | 3,9 |
| Максимальная загрузка контейнера, тонн | 26,58 |
| Размеры контейнера внутренние, м (Длина*Ширина*Высота) | 12,02*2,35*2,39 |
| Размеры дверного проема, м (Ширина*Высота) | 2,34*2,28 |
| Объем контейнера внутренний, м3. | 67,7 |

40-футовый High Cube контейнер увеличенной вместимости

| Грузоподъемность, тонн | 30,48 |
| --- | --- |
| Масса тары контейнера, тонн | 4,15 |
| Максимальная загрузка контейнера, тонн | 26,33 |
| Размеры контейнера внутренние, м (Длина*Ширина*Высота) | 12,02*2,35*2,7 |
| Размеры дверного проема, м (Ширина*Высота) | 2,34*2,58 |
| Объем контейнера внутренний, м3. | 76,4 |